## Slide 1: ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПКЕ КОТЛА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕЁ ФОРМЫ
БАТРАКОВ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ
Научный руководитель: к.т.н., доцент Михайлов А. Г.

## Slide 2: Направление развития газотрубных котлов малой и средней мощности
В развитии современной котельной технике малой и средней мощности можно выделить следующие направления :
– повышение энергетической эффективности путем всемерного снижения тепловых потерь и наиболее полного использования энергетического потенциала топлива;
– уменьшение габаритных размеров котельных агрегатов за счет интенсификации процесса сжигания топлива и теплообмена в топке и поверхностях нагрева;
– снижение токсичных выбросов (СО, NOХ, SOХ);
– повышение надежности работы котельного агрегата.

## Slide 3: Формирование кинетических схем
Теплофизические свойства газовой фазы зависят от концентрации следующих компонентов:
N2, O2, CO2, H2O, CH4.
Горение газообразного топлива описывается следующей реакцией:
CH4+2O2=CO2+2H2O.
В данной реакции одно вещество соединяется с другим в строго определенных количествах. Эти количества регламентируются стехиометрическим соотношением, которое для необратимой и обратимой реакций, протекающих в один этап
Скорость SI образования I-компонента рассчитывается
Для численных расчетов турбулентного горения задаются следующие основные допущения:
газовая смесь, заполняющая топочный объем – серое тело;
теплота от факела к стенке переносится излучением, молекулярной диффузией и конвекцией;
внутри пограничного слоя давление не изменяется вдоль нормали к контуру тела и равно соответственному давлению на внешней границе пограничного слоя;
суммарный перенос теплоты на границе раздела газовой смеси – стенка осуществляется за счет молекулярной диффузии, конвекции и излучения;
реагирующий газ CH4 – 100 %, окислитель – воздух.

## Slide 4: Математическая модель для численных расчетов турбулентного горения
Основные уравнения, которые описывают реагирующую газовую смесь следующие:
1. Неразрывности для всей смеси:
2. Неразрывности для каждого компонента:
3. Моментов:
4. Энергии и диссипации:
5. Определение энтальпии: htot = h + k
6. Определения вязкости: μeff = μ + μt где
7. Уравнение состояния:
,

## Slide 5: Математическая модель для численных расчетов турбулентного горения
8. Начальные условия: t = 0 и T = 300 K.
9. Граничные условия:
– условия прилипания на непроницаемой поверхности
– задаются условия сложного теплообмена на стенке
q = qC + qR,
Расчетная схема сложного теплообмена
на стенке
На стенке задаются: условия непроницаемости; градиент давления в направлении нормали к поверхности равный нулю.
На проницаемой границе, которой является вход в топку, задаются: расход газообразных продуктов, интенсивность турбулентности.
На проницаемой границе, которой является выход в топке, задается: давление P, которое является характеристикой системы для удаления продуктов сгорания.

## Slide 6: Рассматриваемые формы профиля топки
Геометрические характеристики расчетных моделей:
а – прямоугольная форма: a , b – стороны прямоугольника;
б – квадратная форма: a – стороны квадрата;
в – круг: a – диаметр круга;
г – эллипс горизонтальный: a – большая полуось, b – малая полуось;
д – эллипс вертикальный: a – большая полуось, b – малая полуось.
а)
б)
в)
г)
д)

## Slide 7: Распределение температур и скоростей в топке
.

## Slide 8: Изучение влияния формы поперечного сечения топки на тепловые характеристики
Зависимость изменения Qсi/Qс = f(Re) для различных форм профиля топки.
Зависимости Qvi/Qv=f(Re) для различных форм профиля топки

## Slide 9: КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Чистый дисконтированный доход
Индексы доходности
Срок окупаемости
.
Rt– годовая выручка от реализации тепловой энергии;
Иt – издержки на реализацию продукции (переменные, постоянные);
К – капиталовложения;
αt – коэффициент дисконтирования;
ТН – показатель срока окупаемости для отрасли.
Notes: 1. СН4 + O2 = CH3 + HO2: первичное зарождение цепи – появляются метил CH3 и радикал HO2.
4. OH + CH2O = HCO + H2O: метаном, кислородом и с HO2
5. O2 + HCO = CO + HO2;
6. O2 + HCO = CO + HO2; радикалы HCO и HO2 реагируют с исходными продуктами,
7. HO2 + CH4 = H2O2 + CH3; образуя перекись H2O2, метил CH3, HO2 и CO
8. HO2 + CH2O = H2O2 + HCO: активные продукты OH и CH2O реагируют между собой, с метаном, кислородом и с HO2.
Теплофизические свойства газовой фазы зависят от концентрации следующих компонентов:
N2, O2, CO2, H2O, CH4.
Горение газообразного топлива описывается следующей реакцией:
CH4+2O2=CO2+2H2O
В данных реакциях одно вещество соединяется с другим в строго определенных количествах. Эти количества регламентируются стехиометрическим соотношением, которое для необратимой и обратимой реакций, протекающих в один этап
Скорость образования I-компонента рассчитывается

## Slide 10: ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ГАЗОТРУБНОГО КОТЛА
ЧДД = f (Tух, qv) → max
390 К ≤ Tух ≤ 400 К
250 кВт/м3 ≤ qv≤ 1100 кВт/м3
1. Q = idem, М = idem – оценка по η, B, И.
2. Q = idem, B = idem – оценка по M, И.
3. В = idem, М = idem – оценка по η, Q, И.
4. Q = idem, F = idem – оценка по η, В, М, И.
5. B = idem, F = idem – оценка по η, Q, М, И.
Notes: 1. СН4 + O2 = CH3 + HO2: первичное зарождение цепи – появляются метил CH3 и радикал HO2.
2. СН3 + O3 = CH2O + OH: образование активных промежуточных продуктов – формальдегида CH2O и гидроксила HO.
3. OH + CH4 = CH3 + H2O: активные продукты OH и CH2O реагируют между собой, с
4. OH + CH2O = HCO + H2O: метаном, кислородом и с HO2
5. O2 + HCO = CO + HO2;
6. O2 + HCO = CO + HO2; радикалы HCO и HO2 реагируют с исходными продуктами,
7. HO2 + CH4 = H2O2 + CH3; образуя перекись H2O2, метил CH3, HO2 и CO
8. HO2 + CH2O = H2O2 + HCO: активные продукты OH и CH2O реагируют между собой, с метаном, кислородом и с HO2.
Теплофизические свойства газовой фазы зависят от концентрации следующих компонентов:
N2, O2, CO2, H2O, CH4.
Горение газообразного топлива описывается следующей реакцией:
CH4+2O2=CO2+2H2O
В данных реакциях одно вещество соединяется с другим в строго определенных количествах. Эти количества регламентируются стехиометрическим соотношением, которое для необратимой и обратимой реакций, протекающих в один этап
Скорость образования I-компонента рассчитывается

## Slide 11: РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
себестоимость тепловой энергии – 180 руб./ГДж;
чистый дисконтированный доход – 4960 руб.;
индекс доходности – 1,08 руб./руб.;
срок окупаемости – 2,2 года.
Расчетные зависимости для ЧДД = f (a/b, δ)
Издержки руб./год;
Переменная часть издержек: – издержки на топливо – на амортизацию оборудования; – на ремонт оборудования; Постоянная часть издержек: – на электроэнергию; – на воду; – на заработную плату; – на социальные нужды.
a – большая полуось,
b – малая полуось,
δ – коэффициент оребрения

## Slide 12: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные и практические результаты, полученные в работе «ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПКЕ КОТЛА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕЁ ФОРМЫ» :
Так как при теоретических исследованиях определенно, что топка с формой профиля в виде вертикально расположенного эллипса имеет:
1. КПД топки с поперечным сечением в форме вертикального эллипса выше на 1,4 – 1,6 % чем у топки с поперечным сечением в форме горизонтального эллипса и на 1,9 – 2,2 % с топкой с поперечным сечением в форме круга;
2. Выделившаяся теплота в топке с поперечным сечением в форме вертикального эллипса выше на 8 – 10 % чем у топки с поперечным сечением в форме горизонтального эллипса и на 10 – 12 % с топкой с поперечным сечением в форме круга;
Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что топка с формой профиля вертикальный эллипс является рациональной формой для топки газотрубного котла малой и средней мощности.

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!