## Slide 1: расчет напряженно-деформированного состояния приемо-раздаточного патрубка с дефектом с целью обоснования возможности его дальнейшей эксплуатации
Тюменский
государственный нефтегазовый университет
Грученкова Алеся Анатольевна
студентка 5 курса ТюмГНГУ

## Slide 2
Общие сведения о проекте
Подтверждение расчетами возможности эксплуатации патрубка с вмятиной.
Значения и характер распределения напряжений предлагается определить с помощью расчета НДС модели трубопровода с дефектом методом конечных элементов в программном комплексе ANSYS Mechanical Workbench 12.1.
Notes: 2

## Slide 3
Программный комплекс ANSYS позволяет получить выходные результаты в виде трех значений главных напряжений 0, которые представляют собой корни кубического уравнения, определяемого компонентами вектора напряжений:
Notes: 3

## Slide 4
Интенсивность напряжения I представляет собой абсолютную величину наибольшей из трех разностей: 1 - 2, 2 - 3 или 3 - 1
1= MAX (1 -2, 2 - 3, 3 - 1)
Напряжения Мизеса вычисляются по формуле:
е = (Ѕ [(1 - 2)2 + (2 - 3)2 + (3 - 1)2])1/2
Notes: 4

## Slide 5
Для обеспечения статической определимости модели, граничные условия учитывают шарнирное закрепление концов участка от линейных перемещений
Notes: 5

## Slide 6
Конечно-элементная модель состоит из пяти оболочечных объектов, связанных между собой связанным контактом типа «bonded». Система координат принята декартовой.
Наложение конечно-элементной сетки принято свободным, повторяющим кривизну поверхности. Сетка накладывается в автоматическом режиме. Минимальный размер грани сетки 0,6 мм получен при сгущении в окрестностях дефекта. В остальных конструктивных элементах размер сетки принят равным 10 мм.
Notes: 6

## Slide 7
Значения эквивалентных напряжений представлены в максимально загруженной области сечения оболочки – наружной поверхности.
Notes: 7

## Slide 8
Notes: 8

## Slide 9
Notes: 9

## Slide 10
Разработана конечно-элементная модель патрубка в программном комплексе ANSYSWorkbench.
Прирост эквивалентных напряжений в районе максимальной глубины вмятины составил 1,3% по сравнению с окрестностями дефекта.
Максимальные значения мембранных, касательных, и эквивалентных напряжений не превышают расчетное сопротивление.
Таким образом, при расчетном давлении 155 кПа внутри трубопровода ПРП с толщиной стенки, соответствующей фактическому значению, прочность трубопровода обеспечивается и можно говорить об отсутствии существенного влияния выявленного дефекта вида «вмятина» на эксплуатационную пригодность исследуемого трубопровода.
Выводы:
Notes: 10

## Slide 11: Благодарю за внимание!
Тюменский
государственный нефтегазовый университет
Грученкова Алеся Анатольевна
E-mail: Alesya2010-11@yandex.ru